## Slide 1: Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Snímanie obrazu
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

## Slide 2: Základy vizuálneho vnímania
Ľudské vnímanie je citlivé na kontrast, ostrosť, vnímanie hranice a farbu
Každé z nich môže vytvárať vizuálne paradoxy
Uvedieme kontrast, ostrosť a hranicu, farebné modely sú podrobnejšie uvedené v časti prednášky o počítačovej grafike

## Slide 3: Kontrast
Je to pomer medzi priemerným jasom objektu a pozadia, ľudské oko reaguje na jas logaritmicky
Vizuálny paradox: Podmienený kontrast ==>

## Slide 4: Ostrosť
Je schopnosť nájsť detaily v obraze
Ľudské oko je senzitívnejšie na náhle zmeny jasu - minimálna vzdialenosť dvoch rozlíšiteľných bodov je 0,16 mm
Rozlíšenie obrazu má byť také, aké je maximálne rozlíšenie pozorovateľa (netreba sa naháňať za megapixlami)

## Slide 5: Hranice objektu
Pre rozpoznávanie nesú najviac informácie
Ebbinghausova ilúzia ==>

## Slide 6: Ďalšie ilúzie a paradoxy

## Slide 7: Modelovanie obrazu
Spojitá alebo diskrétna funkcia f(x,y), ktorá pre bod (x,y) obsahuje hodnotu jasu
f(x,y) = i(x,y).r(x,y) – zjednodušený model s dvoma faktormi
i – osvetlenie, 9000 cd – deň, 0,1 cd noc
r – odrazivosť, 0,93 – sneh, 0,01 – hodváb
Preto má f hodnotu z intervalu [0,L]

## Slide 8: Snímanie (získanie) obrazu
Zahrňuje proces vzorkovania a kvantovania
Vzorkovanie zachytí spojitý obraz do diskrétnej matice M x N, to je digitálny obraz
Kvantovanie – spojitý obor hodnôt sa rozdelí na diskrétny počet K intervalov
Pixel – názov pre nedeliteľný obrazový bod (picture element)

## Slide 20: Vzorkovanie
256x 256
1366x 768
1920x1080
4096x2304
8192x4608

## Slide 21: Kvantovanie
Môžu byť tiene,
falošné kontúry
Minimálne 100
jasových úrovní
aby nevznikali

## Slide 22: Snímacie zariadenia
Digitálna (analógová) kamera
Fotoaparát (mobil), Skener, Laser
Medicínske snímacie zariadenia (CT, MRI, Rtg)
Má zmysel honba za megapixlami?
Shannonova veta (o hustote vzorkovania): Rozlíšenie obrazu má byť aspoň polovica rozmeru najmenšieho detailu v obraze

## Slide 23: Prevzorkovanie a interpolácia
Po nasnímaní niekedy znížime (zvýšime) hustotu vzorkovania

## Slide 24: Prevzorkovanie a interpolácia II
Novú hodnotu pixla v prevzorkovanom obraze vypočítame pomocou interpolácie:
  Najbližší sused – bude mať rovnakú hodnotu ako najbližší pixel v pôvodnom obraze (vytvára artefakty)
  Bilineárna interpolácia (je zložitejšia, ale presnejšia)

## Slide 25: Bilineárna interpolácia
Nová hodnota pixla zo 4 susedov
Za predpokladu, že tí majú súradnice: (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), potom

## Slide 26: Vlastnosti digitálneho obrazu
Vlastnosti sú metrické a topologické
Metrika (aproximácia euklidovskej)
  Manhattanská –
  d4 [(i, j), (h, k)] = i - h + j – k 
  Šachovnicová –
  d8 [(i, j), (h, k)] = max {i - h , j – k }

## Slide 27: Vlastnosti digitálneho obrazu II
4-(8-) okolie pixla,
4-(8-) susednosť,
cesta ako postupnosť susedných pixlov, súvislá oblasť, v nej z každého pixla do každého vedie cesta, diera
Oblasť má hranicu (globálny pojem) ako postupnosť susedných hraničných pixlov

## Slide 28: Vlastnosti digitálneho obrazu III
Topologické vlastnosti sú invariantné voči afinným transformáciám
  Eulerovo číslo = S – H, kde S je počet súvislých oblastí a H je počet dier
  Konvexnosť a konkávnosť

## Slide 29: Ortogonálna mriežka
Pri vzorkovaní uvažujeme ortogonálnu mriežku (aj keď vytvára paradoxy):
a) rôznobežky sa nepretínajú
b) kružnica s priamkou nemá spoločný bod

## Slide 30: Histogram obrazu
Zobrazenie početnosti jasových úrovní v obraze
Globálna informácia o intenzite (jase) obrazu

## Slide 31: Kvalita obrazu (šum)
Kvalita ako rozdiel medzi ideálnym (nezašume-ným) obrazom g a skutočným obrazom f
Skutočné obrazy sú vždy zašumené
Pomer signálu a šumu SNR = F/E, kde a rozloženie šumu je

## Slide 32: Pomer signálu a šumu

## Slide 33: Typy šumu
Biely šum -
Aditívny šum -
Gaussovský šum – šum je náhodná premenná s normálnym rozdelením
Aditívny Gaussovský šum s nulovou strednou hodnotou a odchýlkou σ

## Slide 34: Typy šumu II
Multiplikatívny –
Kvantizačný – málo úrovní kvantovania
Impulzný – jeden pixel sa výrazne líši od ostatných pixlov
Salt&pepper – čiernobiely impulzný šum

## Slide 35: Odbočka: Gaussova krivka
Vyjadruje hustotu (početnosť) normálneho rozdelenia pravdepodobnosti
Má dve premenné, strednú hodnotu a smerodajnú odchýlku
Vzťah opisujúci Gaussovu krivku je

## Slide 36: Odbočka: Gaussova funkcia
Všeobecná Gaussova funkcia má tvar
Ak to má byť funkcia hustoty pravdepodobnos-ti, potom jej integrál sa musí rovnať jednej, čiže
Túto normalizačnú podmienku splníme vhodnou voľbou

## Slide 37: Odbočka: Gaussova funkcia II
Najjednoduchšia Gaussova funkcia má tvar
Jej integrál sa rovná , čiže normalizovaná verzia má tvar
Parameter nemá vplyv na hodnotu integrálu, iba posúva funkciu pozdĺž osi x
Parameter graf funkcie rozširuje

## Slide 38: Odbočka: Gaussova funkcia III
Pri rozširovaní grafu sa zväčšuje integrál faktorom
Potom všeobecná normalizovaná verzia Gaussovej funkcie musí mať tvar
Parameter má potom význam strednej hodnoty a parameter smerodajnej odchýlky

## Slide 39: Odbočka: Gaussova funkcia IV
Potom platí:
Pre je
Pre je
Pre je
Pre je

## Slide 40: Pravidlo 3
  (68,26%, 95,45%,99,73%)

## Slide 41: Geometria snímania obrazu

## Slide 42: Perspektívne zobrazenie
Predpoklad: kamerový súradnicový systém (x,y,z) je koincidentný s obrazovou rovinou (x,y) a optická os v strede roviny s osou z
Objektív je v ohnisku (0,0,λ), kde λ je ohnisková vzdialenosť
Kamerový súradnicový systém je prepojený so svetovým systémom súradníc (X,Y,Z)

## Slide 43: Perspektívne zobrazenie II
Je to nelineárna transformácia
Z podobných trojuholníkov máme:
z čoho
Podobný vzťah platí aj pre súradnicu y.
Ak chceme získať bod v karteziánskom kamerovom súradnicovom systéme, tak

## Slide 44: Perspektívne zobrazenie III
kde prvé dve súradnice sa zhodujú so vzťahmi z podobných trojuholníkov

## Slide 45: Inverzné zobrazenie

## Slide 46: Inverzné zobrazenie II
3D bod v svetových súradniciach nevieme jednoznačne zrekonštruovať
Bod je obrazom kolineárnych bodov, ktoré prechádzajú cez a .
Z podobných trojuholníkov máme nasledovné vzťahy:

## Slide 47: Inverzné zobrazenie III
a tiež
z čoho vyplýva, že kým nevieme viac o 3D bode (napr. jeho Z súradnicu) tak ho nevieme jednoznačne zrekonštruovať

## Slide 48: Stereo zobrazenie

## Slide 49: Stereo zobrazenie II
Vzdialenosť dvoch ohnísk sa nazýva základná čiara (base line)
Kanonické stereo – optické osi oboch obrazových rovín sú rovnobežné
Úlohou je nájsť svetové súradnice bodu w, ak poznáme jeho obrazy a

## Slide 50: Stereo zobrazenie III

## Slide 51: Stereo zobrazenie IV
Chceme zistiť posun medzi a , ktorý označíme

## Slide 52: Stereo zobrazenie V
Pretože a a
alebo
Z toho vyplýva, že vzdialenosť objektu od ohniska je priamo úmerná λ a B a nepriamo úmerná disparite
Najťažšie je nájsť korešpondujúce obrazy a (bodu w) v oboch kamerách

## Slide 53: Dátové štruktúry pre obraz
Štyri úrovne dátových štruktúr:
  Ikonické dáta
  Segmentované obrazy
  Geometrické dáta
  Relačné štruktúry
Tradičné a hierarchické štruktúry

## Slide 54: Ikonické dáta
Dáta získané po snímaní ako záznam intenzity jasu v určitých bodoch scény
Obraz predstavuje celočíselná matica
Matice sú vstupom aj výstupom metód predspracovania (filtrácie, hrany) ako vstup pre ďalšiu úroveň

## Slide 55: Segmentované dáta
Časti obrazu sú zoskupené do oblastí, ktoré zrejme zodpovedajú objektom
Môže to byť opäť matica, v ktorej sú vyznačené oblasti alebo reťazcový kód reprezentujúci hranicu oblasti
Môže to byť topologický strom

## Slide 56: Geometrické dáta
Ich úlohou je vyjadriť informáciu o 2D a 3D tvare, ktorý je kľúčový pre rozpoznanie, čo oblasť v obraze predstavuje
Príkladom môžu byť opäť reťazcové kódy, hĺbkové mapy, mračná bodov
Niekedy sa im hovorí RGBD obrazy, kde D znamená hĺbka

## Slide 57: Relačné dátové štruktúry
Predstavujú najvyšší model abstrakcie
Umožňujú využiť apriórnu znalosť
Informáciu získanú z obrazu môžeme vyjadriť vo forme sémantických sietí alebo rámcov, prípadne ďalších štruktúr umelej inteligencie

## Slide 58: Tradičné dátové štruktúry
Celočíselné matice, kde každý prvok matice vyjadruje intenzitu jasu obrazu
Sú prirodzene 2D, obsahujú implicitne susednosť jednotlivých prvkov
Prvok matice sa nazýva pixel
Problémom býva veľkosť matice

## Slide 59: Tradičné dátové štruktúry II
Reťazcové kódy – popisujú hranicu objektu postupnosťou 8 (či 4) smerov

## Slide 60: Tradičné dátové štruktúry III
RL kód – používa sa vo faxe
Kóduje po riadkoch
Kóduje vstup a výstup
Kód obrazu vpravo je
(11144)(214)(52355)

## Slide 61: Tradičné dátové štruktúry IV
Topologické dátové štruktúry
Graf susednosti oblastí – vrcholy sú oblasti, hrany vyjadrujú susednosť

## Slide 62: Tradičné dátové štruktúry V
Relačné štruktúry – na vyjadrenie sémantiky, napr. cez relačnú tabuľku

## Slide 63: Tradičné dátové štruktúry VI
Táto relačná tabuľka popisuje obraz:

## Slide 64: Hierarchické dátové štruktúry
Pri spracovaní obrazu treba robiť veľké množstvo výpočtov, lebo máme veľa dát
Hierarchické štruktúry znížia rozsah dát, zrýchlia výpočet, ktorý sa potom v detaile počíta iba na časti obrazu
Sú to pyramídy a kvadrantové stromy

## Slide 65: Pyramídy
M-pyramídy a T-pyramídy
M-pyramídy sú postupnosť matíc kde matica obsahuje pixely vstupného obrazu, rozmer ďalšej úrovne je polovičný a matica je jediný pixel

## Slide 66: Pyramídy II
T-pyramídy – stromová štruktúra so zobrazením na výpočet hodnoty v nižšej úrovni (priemer, ľavý horný)

## Slide 67: Kvadrantové stromy
Sú modifikáciou T-pyramíd, vrcholy tiež majú 4 synov, ale iba vtedy, ak ich hodnoty sú rozdielne
T-pyramídy sú vyvážené, kvadrantové stromy nie sú, tiež sa inak interpretujú hodnoty vrcholov

## Slide 68: Kvadrantové stromy II